GENEL TANIM

Tanımı		: Zaman Makinası Oyun Grubu

İşlevi		: İpli Tırmanma, kayma, dengede durma, yaylanma ve zıplama

Yaş Grubu		: +6

Kullanıcı Kapasitesi	: <25

Düşme Yüksekliği	: 2000 mm

TEKNİK DETAYLAR

- Oyun grubu 1 adet 2 metre ark tırmanma ,1 adet 2 metre düz kaydırak ve 1 adet küreden meydana gelmektedir.

- Oyun grubunun tünel geçiş bölümleri  altı adet içi çelik telli üzeri polyester iplikle örülmüş 16 mm çaplı halatlarla üretilmiş ve tünelde kullanılan halatlar plastik veya alüminyum kürelerle birbirlerine bağlanmıştır.

- Oyun grubunu meydana getiren sağlı sollu 2 adet çanak konstrüksiyon minimum 4100 mm olacak şekilde polyester veya plastik malzemeden çelik desteklerle sağlamlaştırılarak imal edilmektedir.

- Oyun grubunu merkezindeki küre plastik veya polyester malzemeden minimum 200 cm çapında imal edilmektedir. Merkezdeki küre hareketli olacaktır.

- Oyun grubunda küre modülünün üzerindeki çanak plastik malzemeden üretilecek

- Oyun grubunu ark tırmanma merdiveni 200 cm yüksekliğe çıkacak şekilde taşıyıcı ayakları Ø48mm basamaklar ise Ø33mm borulardan imal edilmektedir.

- Oyun Grubunda kullanılan düz kaydırak tse 1176 normlarına uygun olarak polietilen malzemeden rotasyon tekniği ile 200 cm yüksekliğinden kayılacak şekilde üretilmiş ve bağlantı yerleri kelepçelerle kapatılmaktadır.

- Oyun Grubunun ortasındaki kürenin üzerinden yarım daire şeklinde geçen Ø168mm çapındaki boru, özel büküm teknikleriyle bükülmesi sonucunda meydana getirilmektedir.

- Ø168mm borudan aşağı sarkıtılan küreler polietilen malzemeden rotasyon yöntemiyle üretilmektedir. Bu küreler birbirlerine altı kollu iplikle örgülü çelik halatlarla bağlanmaktadır.

- Tüm metal malzemeler kaynak operasyonu sonrasında önce kumlanma operasyonuna tabi tutulmakta sonrasında ise galvaniz ile kaplandıktan sonra ve üzeri ral renklerde elektrostatik toz boya ile renklendirilmektedir.

- Çelik halatların bağlantısında “T” ve “+” alüminyum ve polyemid 6 plastik bağlantı parçaları kullanılacaktır

- Tüm oyun gurubunda kullanılacak cıvatalar ve somunlar dakromat kaplama yapılmaktadır.

Polyester İplikle Örgülü Çelik Halatın Özellikleri

•	Polyester iplikle örgülü çelik halatın kalınlığı min. 16 mm olmalıdır.

•	6 adet galvaniz kaplı çelik tel halatın dışı polyester iplik ile örülüp halat özüne bükülmesiyle oluşacaktır.

•	Halat özü, 1 adet galvaniz kaplı çelik tel halatın dışı polyester iplik ile örülmesiyle oluşacaktır.

•	16 mm halatın ağırlığı 350 g/m, 18 mm halatın ağırlığı 430 g/m, 20 mm halatın ağırlığı en az. 500 g./m. olacaktır.

•	Halatların kopma yükü 16 mm için 4 ton, 18 mm için 7 ton , 20 mm için ise en az.11 ton  olmalıdır.

•	Halatlar Ultraviyole stabilizanlı ve kolay alev almama özelliğine sahip olmalıdır.

•	 İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermeyecektir.

#### ALÜMİNYUM BAĞLANTILAR

- Halatlar, taşıyıcı direğe ve üst metale preslenmiş alüminyum ile bağlantı yapılacaktır. Preslenen alüminyum bağlantı parçasının içersine paslanmaz U bolt ve gözlü cıvata kullanılmalıdır.

PLASTİK BAĞLANTILAR

- İpin birleşim kısmında ve cıvata muhafaza kapaklarında plastik bağlantı parçaları kullanılmalıdır.

- Tüm bağlantı elemanları PA6 malzemeden enjeksiyon tekniği ile üretilmelidir.

GÜVENLİK

- Bütün cıvata ve somunlar çocukların erişmelerini engellemek için enjeksiyon teknolojisi ile üretilen, plastik muhafazalar ile korunacaktır.

- Oyun grubu parçalarında çocukların erişebilecekleri EN 1176’ ya göre esnek olmayan boşluklar, aralıklar, delikler, sıkışmalara neden olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.